## Slide 1
基于ESP32-S3的存量家电
AI智能体统一管控系统
MimiClaw — $5芯片上的嵌入式AI助理
全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 乐鑫科技 | 选题五
MIMICLAW
01 / 12
Notes: <!--pageType:cover-->

## Slide 2
痛点：智能家居的现实困境
生态割据
不同品牌各自封闭，APP互不联通。用户需要安装多个独立应用，体验碎片化。
• 小米、华为、苹果等生态互相隔离
• 设备无法跨品牌协同工作
• 用户被迫在多个APP间切换
存量盲区
红外空调、普通灯具等传统设备无法智能化，被排除在智能家居之外。
• 存量家电占家庭设备80%以上
• 红外遥控设备无法联网
• 传统灯具缺乏智能接口
高成本门槛
全量更换智能设备需数千元，普通家庭难以承受。
• 智能空调均价3000+元
• 智能灯具、开关全屋更换
• 安装调试人工费用高昂
MIMICLAW
02 / 12
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 3
我们的方案
一块ESP32-S3芯片（$5）+ 嵌入式AI智能体 + 简单外设 = 全屋智能化
用户在飞书群说一句话 → AI理解意图 → 自动控制家电
• 不换任何家电：兼容存量红外/继电器设备
• 总硬件成本约100元：远低于全量更换方案
• 自然语言交互：无需学习复杂APP操作
~100元
总硬件成本
$5
核心芯片
0元
设备更换成本
系统架构流程
用户
飞书
ESP32-S3
大模型（LLM）
家电执行
① 用户在飞书群发送自然语言指令
② ESP32-S3 接收消息，调用大模型理解意图
③ 大模型选择工具（红外/继电器/GPIO）
④ 芯片端直接执行硬件操作，控制家电
MIMICLAW
03 / 12
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 4
技术原理：MimiClaw 纯C嵌入式AI智能体
MimiClaw：纯C语言嵌入式AI智能体框架，跑在ESP32-S3上
ReAct Agent 循环
接收消息 → 调用大模型理解意图 → 选择工具 → 执行硬件操作
双模型支持
支持 DeepSeek 和 Claude，运行时可切换
端侧红外协议编码
红外协议在芯片端直接编码，不依赖云端码库
Agent 循环示意图
接收消息
LLM 理解意图
选择工具
执行硬件操作
循环最多10轮
直到 stop_reason = end_turn
已注册工具列表
web_search | get_current_time | gpio_set/gpio_get
ir_send / ir_receive | ws2812_on / ws2812_off
file_read / file_write | cron_add / cron_list
MIMICLAW
04 / 12
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 5
硬件一览：约100元总成本
主控：ESP32-S3
16MB Flash + 8MB PSRAM
双核 240MHz Xtensa LX7
Wi-Fi + Bluetooth 5 LE
红外控制模块
红外发射管 + 接收头
支持美的/格力空调
支持红外学习（32组）
灯光控制模块
继电器模块（GPIO控制）
WS2812 全彩灯带
成本仅几元
总BOM成本
~100元
ESP32-S3 开发板 ........................... ~30元
红外发射/接收模块 ........................... ~10元
继电器模块 ................................. ~5元
WS2812 灯带 ................................. ~15元
其他（杜邦线、面包板等） ................... ~40元
MIMICLAW
05 / 12
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 6
演示①：飞书语音控制空调
场景一
"打开空调，设置26度"
已为您打开空调，制冷模式，26°C
空调响应：26度制冷模式启动
场景二（进阶）
"有点热"
检测到室温偏高，已为您将空调调至24°C制冷模式
AI 自动判断意图，无需精确指令
▶ 此处配合视频演示段落
实机演示：飞书群发送指令 → ESP32-S3 接收 → 红外发射 → 空调响应
MIMICLAW
06 / 12
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 7
演示②：飞书语音控制灯光
场景：开灯
① 用户在飞书群发送："打开客厅的灯"
② AI 识别意图：开启客厅照明
③ 调用 GPIO 工具，继电器闭合
④ 客厅灯亮，飞书回复确认
场景：关灯
① 用户发送："关掉"
② AI 识别上下文：关闭客厅灯
③ 继电器断开，灯灭
④ 已关灯，支持模糊语义
通过普通继电器模块实现，成本仅几元 — 无需智能灯泡或智能开关
▶ 此处配合视频演示段落
MIMICLAW
07 / 12
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 8
开发状态：核心功能已全部完成
✅ 已完成
✓ MimiClaw 嵌入式AI智能体框架
✓ 飞书机器人（消息收发）
✓ LLM 代理（DeepSeek / Claude）
✓ 红外驱动（RMT协议）
✓ 美的/格力空调预设码
✓ 红外学习（32组码存储）
✓ GPIO 继电器控制
✓ WS2812 全彩灯带
✓ ESP-NOW 多设备组网
✓ WiFi 配网（Captive Portal）
✓ OTA 远程升级
✓ 定时任务（Cron）
✓ 记忆系统（SPIFFS存储）
○ 待完成
○ 独立子模块固件（从设备）
○ 语音交互硬件（麦克风阵列）
○ 更丰富的家电预设码库
项目进度
13/15
核心功能已完成 固件已编译并在实机验证
87% 完成度
MIMICLAW
08 / 12
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 9
核心创新点
01
$5芯片上的AI智能体
完整 ReAct Agent 循环部署在 MCU 级别芯片上，纯C语言实现，无Linux、无Node.js。
在资源极度受限的嵌入式环境中运行大模型工具调用。
02
端侧红外协议编码
无需云端码库，红外协议在芯片端直接编码，本地生成主流品牌（美的/格力）控制码。
支持红外学习，最多存储32组自定义码。
03
软件定义硬件
新增功能只需注册工具，不改核心逻辑。工具注册表机制让硬件扩展像插件一样简单。
GPIO、红外、灯带、定时任务均可热插拔式扩展。
04
零更换成本
兼容所有带红外/继电器接口的存量家电，无需更换任何设备，硬件成本仅约100元。
让传统家电"听懂人话"，而非让用户更换家电。
MIMICLAW
09 / 12
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 10
应用场景
普通家庭
存量家电智能化，无需更换任何设备。红外空调、传统灯具均可接入统一管控。
出租房/公寓
快速部署，搬离时整体迁移。低投入高灵活，适合租房人群的临时智能化需求。
酒店客房
低成本智能控制改造。批量部署成本低，提升住客体验，无需改造房间电路。
养老助残
自然语言控制，降低使用门槛。老人只需说话即可操控家电，无需学习复杂APP。
MIMICLAW
10 / 12
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 11
总结
01
我们做了什么
一套用AI让传统家电"听懂人话"的超低成本方案。一块 $5 的 ESP32-S3 芯片，通过纯C嵌入式AI智能体，实现全屋存量家电的统一自然语言管控。
02
核心优势
$5芯片 + 自然语言 + 零更换 + 可扩展 — 总硬件成本约100元，无需更换任何家电，支持红外/继电器/GPIO多模态控制。
03
当前进展
核心功能已全部完成，固件已编译并在实机验证。MimiClaw 框架、飞书机器人、红外驱动、GPIO控制、OTA升级、定时任务、记忆系统均运行稳定。
$5 核心芯片
~100元 总成本
13/15 功能完成
0元 设备更换
MIMICLAW
11 / 12
Notes: <!--pageType:content-->

## Slide 12
感谢聆听
感谢各位评委老师的聆听与指导
感谢乐鑫科技提供的开发板和技术支持
感谢 MimiClaw 开源社区
欢迎提问！
⚠️ 此处放置作品实物照片（不出现学校名称/校徽）
MIMICLAW
12 / 12
Notes: <!--pageType:final-->